Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТАТАРСКО-ТОЛКИШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Охрана окружающей среды

Пояснительная записка

Казань 2012

Оглавление

1. Природные условия и ресурсы	5

1.1. Рельеф и геоморфология	5

1.2. Геологическое строение	5

1.3. Тектоника и сейсмичность	5

1.4. Полезные ископаемые	6

1.5. Гидрогеологические условия	6

1.6. Поверхностные воды	7

1.7. Климатическая характеристика	8

1.8. Инженерно-геологическая оценка территории	11

1.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир	11

2. Оценка состояния окружающей среды	13

2.1. Состояние атмосферного воздуха	13

2.2. Состояние водных ресурсов	14

2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов	17

2.4. Отходы производства и потребления	17

2.5. Физические факторы воздействия	19

2.6. Состояние зеленых насаждений	20

2.7. Особо охраняемые природные территории	20

3. Зоны с особыми условиями использования территории	20

3.1. Санитарно-защитные зоны	21

3.2. Водоохранные зоны	23

3.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	25

3.4. Мелиорируемые сельскохозяйственные угодья	26

3.5. Месторождения полезных ископаемых	28

3.6. Леса	29

3.7. Особо охраняемые природные территории	29

3.8. Зоны природных ограничений	30

4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	31

4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории	32

4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	33

4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	34

4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории	35

4.5. Мероприятия по развитию системы обращения с отходами	36

4.6. Мероприятия по защите от физических факторов	37

4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса	37

4.8. Мероприятия по защите животного мира	38

4.9. Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий	38

4.10. Обеспечение медико-экологического благополучия населения	38

Список использованной литературы	40

# 1. Природные условия и ресурсы

## 1.1. Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория Татарско-Толкишского сельского поселения расположена в Западном (Низком) Закамском геоморфологическом районе. Низменное Закамье в пределах исследуемой территории совпадает с северной частью Мелекесской тектонической впадины.

Рельеф территории представляет собой слабо приподнятую, слегка волнистую, наклоненную на север и  северо-восток равнину. Абсолютные отметки местности колеблются в пределах 181.0-118.0 м.

Современный рельеф является сочетанием нескольких поверхностей выравнивания различного возраста: денудационной позднеакчагыльско-апшеронской, аллювиально-лимнической того же возраста и денудационной поверхности пологих склонов средне- и позднечетвертичного возраста. Склоны и днища малых речных долин представляют собой  части делювиально-солифлюкционной поверхности этого же возраста. Поверхность поселения в определенной степени осложняют овраги и балки, открывающиеся в долины рек.

Склоны большинства мелких речных долин симметричны и имеют приблизительно одинаковую крутизну (Географическая характеристика…, 1972).

Общий уклон территории поселения составляет 2-4%, в долине р. Толкишка и оврагах уклоны достигают 10-15 %.

## 1.2. Геологическое строение

Верхней частью геологического разреза территории являются породы верхнепермского возраста. Эти отложения характеризуются значительным распространением песчано-глинистых пород, чередующихся с известняками; в верхней части разреза роль карбонатных пород возрастает. Отложения татарского возраста верхней перми распространены значительно шире и представлены алеврито-песчаными породами красно-коричневого цвета, переходящими вверх по разрезу в карбонатные глины. К всхолмленным участкам тяготеют мергели, а к платообразным поверхностям – буро-желтые с палевым оттенком суглинки и песчаники. Значительная часть Татарско-Толкишского поселения, как и всего Чистопольского муниципального района, сложена породами акчагыльского и апшеронского возраста, перекрывающими большую часть водораздельных пространств. В составе этого стратиграфического горизонта принимают участие серые, темно-серые, коричневые алеврито-глинистые, песчано-алевритовые, отчасти песчано-гравийно-галечниковые образования (Географическая характеристика…, 1972).

## 1.3. Тектоника и сейсмичность

В тектоническом отношении территория поселения приурочена к центральной части Волго-Уральской антеклизы, в пределах которой находится структура I порядка – Мелекесская впадина, осложненная рядом более мелких структур.

В тектоническом строении выделяются два структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории РТ (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно изменения № 5 к СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория поселения относится к 6-балльной (карта В) и к 7-балльной (карта С) зонам сейсмичности при возведении объектов повышенной ответственности (данные справочно-информационной службы ОАО «КамТИСИЗ»).

## 1.4. Полезные ископаемые

Нефть. Согласно данным Управления по недропользованию по РТ Татарско-Толкишское сельское поселение расположено в пределах Каргалинского лицензионного участка, недропользователем которого является ЗАО «ВЕЛЛойл», лицензия ТАТ 13559 НП выдана Федеральным агентством по недропользованию в целях геологического изучения, поиска и оценки недр. Кроме этого, согласно данным недропользователя на территории поселения выделен горный отвод Кукушкинского нефтяного месторождения.

## 1.5. Гидрогеологические условия

Описание гидрогеологических условий и водохозяйственной обстановки Татарского-Толкишского сельского поселения Чистопольского муниципального района приведено по результатам геологосъемочных работ и гидрогеологических исследований, выполненных специализированными предприятиями в период с 1985 г. по 2007 г.:

Отчет по групповой гидрогеологической и инженерно-геологической съемке масштаба 1:200000 листов N-39-УIII, N-39-IХ (Камское Устье, Алексеевское) и гидрогеологическому доизучению и инженерно-геологической съемке масштаба 1:200 000 листа N-39-III (Чистополь), выполненных Горьковской ГСП в 1985-90гг., Дятлова В.К.

- Поиски минеральной лечебно-столовой воды для детского санатория в г. Чистополь, ТГРУ ОАО «Татнефть», 2000г., Волкова И.П.

- Детальная разведка пресных подземных вод на действующих водозаборах г.Чистополя, ТГРУ-ГИДЭК, 2005г., Сидоркин В.В.

- Поисково-оценочные работы на территории Западного Закамья, ТГРУ-ГИДЭК, 2007г., Поляков С.И.

В соответствии со схемой гидрогеологического районирования, принятой в системе Государственного кадастра, территория Татарско-Толкишского сельского поселения расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и приурочена к Волго-Сурскому артезианскому бассейну II порядка.

Гидрогеологическое расчленение разреза проведено в соответствии со сводной легендой Средне-Волжской серии листов Государственной гидрогеологической карты СССР масштаба 1:200000.

Условия распространения и залегания выделенных гидрогеологических подразделений проиллюстрированы схематической гидрогеологической картой.

С учетом особенностей геологического строения района, литолого-фациального состава пород осадочной толщи, по условиям и характеру залегания подземных вод в геологическом разрезе характеризуемой территории выделяются следующие гидрогеологические подразделения (сверху-вниз):

слабоводоносный локально-водоносный среднечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQII-IV);

слабоводоносный эоплейстоценовый аллювиальный комплекс (aQE);

слабоводоносный, локально водоупорный плиоценовый терригенный комплекс (N2);

слабоводоносная котельничская карбонатно-терригенная свита (P2kt);

слабоводоносная локально-водоносная уржумская карбонатно-терригенная свита (P2ur);

водоносная верхнеказанская терригенно-карбонатная свита (P2kz2);

водоносная нижнеказанская терригенно-карбонатная свита (P2kz12-3);

водоупорный локально-водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный горизонт (P2kz11);

cлабоводоносный шешминский терригенный комплекс (P2šš);

водоупорный локально-водоносный сакмарский карбонатно-сульфатный комплекс (P1s);

слабоводоносная каширско-ассельская сульфатно-карбонатная серия (C2ks-P1a).

В целях хозяйственно-питьевого водоснабжения используется водоносная верхнеказанская терригенно-карбонатная свита (P2kz2).

## 1.6. Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Татарско-Толкишского сельского поселения представлена р. Толкишка, а также рядом ручьев небольшой протяженности.

Река Толкишка. Длина реки составляет 49 км (в пределах поселения 8,5 км), площадь водосбора - 0,5 тыс. км2. Протекает по слабо приподнятой, слегка волнистой, наклоненной на север равнине, с мягкими очертаниями рельефа. Долина симметричная, склоны ее имеют приблизительно одинаковую крутизну, осложнены балками и оврагами. Русло относительно извилистое, неразветвленное. Толкишка принимает 11 притоков, 2 из которых имеют длину более 10 км. Густота речной сети в бассейне составляет 0,23 км/км2.

Река маловодна, зарегулирована (4 пруда суммарным объемом 4,7 млн. м3). Питание реки смешанное, преимущественно снеговое (до 95 %). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и низкой продолжительной меженью, изучался на гидрологических постах с периодом наблюдений от 6 до 54 лет (с. Змиево-Новоселки).

Распределение стока внутри года неравномерное. При среднем слое годового стока 115 мм, 109 мм приходится на период весеннего половодья, продолжительность которого составляет около 24 дней. Максимальный расход воды отмечался в 1963 г. (174 м3/с) у с. Змиево-Новоселки. Межень устойчивая, очень низкая (0,11 м3/с в устье). Модуль подземного питания составляет 3,0 л/с*км2. Для зимнего периода характерен продолжительный (160 дней) устойчивый ледостав (толщина льда 86 см, при максимальной 158 см).

Вода в реке гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая, на притоке (Каргалка) – гидрокарбонатно-хлоридно-магниевая, умеренно жесткая (3,0-6,0 мг\экв./л) весной и очень жесткая (9,0-12,0 мг-экв./л) в межень, мутная (1800 г/м3), малой минерализации (100-200 мг/л) весной и повышенной (500-700 и более мг/л) в межень (Государственный реестр…, 2007).

## 1.7. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика территории Татарско-Толкишского сельского поселения составлена по материалам ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» на основе многолетних наблюдений на метеостанции г. Чистополь и других источников (Схема территориального планирования РТ, 2010, СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», Географическая характеристика…, 1972).

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» Татарско-Толкишское сельское поселение расположено в климатическом районе IВ, который характеризуется как умеренно континентальный, выражающийся в больших колебаниях температуры воздуха как в течение года, так и в течение суток. Климат района характеризуется относительно-влажным и прохладным летом и умеренно холодной снежной зимой. Гидротермический коэффициент изменяется в пределах 1,5-1,6. Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.

Средняя годовая температура воздуха составляет +3,4ºС (таблица 2). Лето сравнительно теплое, среднемесячная температура самого жаркого месяца (июль) равна 19,2оС, а средняя месячная максимальная температура – 24,3ºС, в июле же наблюдаются и максимальные годовые температуры воздуха.

Средняя температура января равна -11,7ºС. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна -17,3 (С. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 136-144 дня. Первые морозы наблюдаются в 3 декаде сентября, последние - со второй половины первой декады мая. Максимальная глубина промерзания почвы может достигать 120 см.

Таблица 2

Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха ((С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,7 | -11,4 | -5,4 | 4,2 | 12,7 | 17,1 | 19,2 | 16,5 | 10,9 | 3,3 | -4,5 | -9,8 | 3,4 |

Годовая сумма осадков составляет 510 мм (таблица 3). В теплый период года выпадает максимальное количество осадков, максимум осадков приходится на период с июля по октябрь. Минимальное количество осадков приходится на март.

Таблица 3

Среднее месячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33,5 | 24,7 | 19,7 | 27,5 | 43,8 | 66,3 | 59,4 | 56,2 | 54,3 | 53,6 | 39,1 | 31,9 | 510,0 |

В таблице 4 представлены данные по числу дней с осадками (1,0 мм.

Таблица 4

Число дней с осадками >1,0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 103 |

Наибольшая относительная влажность воздуха наблюдается зимой, наименьшая – летом Максимальная абсолютная влажность приходится на теплый и светлый период года (июнь–август), то есть на время наибольшего роста растений.

На территории района господствующими ветрами являются южные, юго-западные и западные (таблица 5, рисунок 1) ветры, со среднегодовой скоростью 4,3 м/сек (таблица 6).

Таблица 5

Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| Направления ветра |
| --- |
| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| I | 4 | 6 | 5 | 12 | 32 | 19 | 15 | 7 | 3 |
| II | 6 | 10 | 6 | 11 | 25 | 19 | 16 | 7 | 2 |
| III | 6 | 8 | 6 | 14 | 28 | 18 | 14 | 6 | 3 |
| IV | 8 | 12 | 8 | 13 | 22 | 15 | 13 | 9 | 3 |
| V | 16 | 11 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 14 | 4 |
| VI | 13 | 11 | 11 | 9 | 16 | 13 | 16 | 11 | 4 |
| VII | 17 | 14 | 10 | 8 | 11 | 10 | 16 | 14 | 6 |
| VIII | 19 | 9 | 6 | 6 | 13 | 14 | 17 | 16 | 6 |
| IX | 12 | 7 | 7 | 9 | 19 | 18 | 16 | 12 | 4 |
| X | 10 | 6 | 4 | 7 | 24 | 20 | 17 | 12 | 3 |
| XI | 6 | 7 | 5 | 8 | 28 | 21 | 16 | 9 | 2 |
| XII | 4 | 4 | 5 | 12 | 32 | 21 | 15 | 7 | 4 |
| год | 10 | 9 | 7 | 10 | 22 | 17 | 16 | 10 | 4 |

Таблица 6

Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,2 | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,1 | 4,3 |

Повторяемость различных градаций скорости ветра представлена в таблице 7, из которой видно, что наиболее часты ветры, скорость которых находится в интервале от 2 до 7 м/с.

Таблица 7

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %

| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,9 | 34,7 | 31,6 | 13,9 | 7,9 | 2,1 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | - | - |

Рисунок 1. Повторяемость ветра по направлениям (%)

Среди атмосферных явлений наиболее важно изучение гроз, туманов и метелей, так как они оказывают существенное влияние на различные стороны хозяйственной деятельности человека.

Грозы. На территории поселения грозы наблюдаются только летом и число их относительно невелико. Среднее число дней с грозой изменяется от 23 до 32. Более высокая повторяемость числа дней с грозами наблюдается в июле. Продолжительность гроз невелика, средняя за месяц продолжительность гроз наибольшая в июле. В остальные месяцы продолжительность гроз значительно меньше. Средняя продолжительность грозы в день с грозой составляет 2,0–2,5 часа. Грозы наблюдаются, преимущественно, в послеполуденное время, поэтому максимальная продолжительность гроз приходится на время от 12 до 24 часов.

Туманы. На территории поселения среднее годовое число с туманами равно 31. Основная часть туманов приходится на холодное время года (таблица 8). Средняя за год продолжительность одного тумана составляет 4–6 часов.

Таблица 8

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 31 |

Метели. Зимой часты метели, причем начало их приурочено к первым снегопадам. За год их бывает до 35.

## 1.8. Инженерно-геологическая оценка территории

Данный раздел составлен с использованием материалов справочно-информационной службы ОАО «КамТИСИЗ», основанных на архивных данных инженерно-геологических изысканий Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Татарского геолого-разведочного управления (ТГРУ) и Казанской геологической экспедиции (КГЭ) (2001).

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

По инженерно-геологическим условиям на территории Татарско-Толкишского сельского поселения выделены участки с различной степенью благоприятности для использования в строительных целях. К территориям, не благоприятным для строительства, относятся овраги и приовражные участки (юго-восточная часть поселения), а также участки, приуроченные к речной долине Толкишка, которые характеризуются развитием эрозионных процессов.

Кроме этого, на территории поселения повсеместно развит карст, а в долине р. Толкишка распространены суффозионные процессы.

## 1.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир

Ландшафты

Территория Татарско-Толкишского сельского поселения относится к суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоне, типичной и южной лесостепной ландшафтной подзоне, Чистопольскому ландшафтному району.

Чистопольский ландшафтный район является возвышенным с Закамско-заволжскими луговыми степями в сочетании с широколиственными дубово-липовыми и липовыми травяными лесами (с большой долей осинников) на выщелоченных, оподзоленных черноземах и аллювиальных дерново-насыщенных почвах. (Ландшафты…, 2007).

В таблице 8 содержатся важнейшие с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели указанного района.

Таблица 8

Средние значения характеристик ландшафтных районов

| Характеристики ландшафтных районов | Чистопольский ландшафтный район |
| --- | --- |
| Количество бассейнов | 35 |
| Средняя абсолютная высота (м) | 101 |
| Сумма биологически активных температур (°С) | 2241 |
| Гидротермический коэффициент | 1,5 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | 37 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | 8,2 |
| Радиационный индекс сухости | 1 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/м2) | 3727 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 598 |
| Густота оврагов км/км2 | 0,274 |
| Залесенность (км2) | 3,8 |
| Средний уклон (мин) | 52 |
| Содержание гумуса | 7,1 |

Процессы урбанизации любого района сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются промышленно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.

Промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий.

Сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами).

Рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, прилегающими к водным объектам.

Почвенный покров

В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием территория Татарско-Толкишского сельского поселения расположена в пределах возвышенно-увалистого суглинистого выщелочено-черноземного и лугово-солонцевато-черноземного округа Предуральской провинции лесостепной зоны (Схема территориального планирования…, 2011).

Почвы поселения разнообразны и варьируют от тяжелосуглинистых дерново-подзолистых до солонцов и солодей. Однако наибольшие площади занимают почвы черноземного ряда. 71 % занимают черноземы выщелоченные и оподзоленные, типичные среднемощные и типичные мощные черноземы остаточно-карбонатные и другие. Среди почвенных разновидностей других групп, имеющих определенный удельный вес, необходимо сказать о глинистых и тяжелосуглинистых темно-серых лесных почвах и о серых лесных почвах того же механического состава. Остальные генетические разности имеют значительно меньшие площади и занимают второстепенное место в сфере сельскохозяйственного производства (коричнево-серые, пойменные, дерново-карбонатные).

Растительность

В геоботаническом отношении поселение относится к Западно-Закамскому остепненно-равнинному региону низкого Заволжья и является составной частью Закамско-Чистопольского равнинного района Закамско-заволжских луговых степей в сочетании с широколиственными (липово-дубовыми и дубовыми) остепненно-травяными лесами (Сосудистые растения…, 2000).

На территории поселения расположены  небольшие по площади леса, относящиеся к лесному фонду. В долинах рек произрастает луговая растительность.

Животный мир

Наиболее типичными животными для степных участков являются суслик, сурок, полевая мышь, ласка, мышь-малютка, полевка обыкновенная, заяц-русак.

В классе птиц широко распространен синантропный комплекс (ворона серая, голубь сизый, воробей полевой и др). В лесах отмечены иволга, соловей восточный, пеночка-теньковка, славка серая и другие виды. Для открытых биотопов характерны чибисы, трясогузка желтая, трясогузка белая.

Из видов герпетофауны обычны: зеленая жаба, озерная и остромордая лягушка, прыткая ящерица, уж обыкновенный. Возможны также встречи веретеницы ломкой и гадюки обыкновенной, поскольку на прилегающих территориях имеются находки этих видов (Географическая характеристика…, 1972).

# 2. Оценка состояния окружающей среды

## 2.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Татарско-Толкишское сельское поселение расположено в области умеренного метеорологического потенциала загрязнения атмосферного воздуха. Следовательно, на его территории создаются условия, способствующие равновесному рассеиванию выбросов загрязняющих веществ и их накоплению (материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 21.02. 2011 г. № 134).

Стационарными источниками загрязнения воздушного бассейна на территории Татарско-Толкишского сельского поселения являются: ферма КРС и другие небольшие сельскохозяйственные объекты. Источником загрязнения атмосферного воздуха являются свалки ТБО в количестве четырех штук. В нарушение требований, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в санитарно-защитных зонах свалок ТБО расположена жилая застройка.

Негативное влияние на состояние атмосферного воздуха оказывают автодороги. Территорию поселения пересекают автодороги регионального значения. Жилая застройка поселения расположена на достаточном удалении от автодорог и не испытывает шумового дискомфорта. Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

Таким образом, основная проблема населенных пунктов Татарско-Толкишского сельского поселения - размещение объектов специального назначения без соблюдения санитарно-защитных зон до жилой застройки, что противоречит требованиям санитарного законодательства (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

## 2.2. Состояние водных ресурсов

Эксплуатация подземных вод для водоснабжения населенных пунктов и отдельных хозяйств Татарско-Толкишского сельского поселения осуществляется, в основном, одиночными водозаборными скважинами, расположенными, как правило, в непосредственной близости от водопотребителя (таблица 9). Водоснабжение населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов за счет подземных вод верхнеказанской свиты ведется посредством эксплуатации одиночных скважин глубиной от 40 до 240 м, с водоотбором 5-157 м3/сутки.

Индивидуальное водопользование осуществляется из колодцев глубиной от 10 до 25 м. Высота столба воды изменяется от 1 до 8 м. Воду поднимают, как правило, вручную, иногда колодцы оборудованы насосом “Малыш”. Кроме того, широко используются каптированные родники, оборудованные желобами, трубами, зумпфами с водоотводом.

Кроме того, в качестве источников водоснабжения населенных пунктов используется ряд скважин и родников, сведения о которых предоставлены в таблице 10.

Зоны санитарной охраны водозаборов не имеют гидрогеологического обоснования, а санитарный режим в пределах условно намеченных границ зон санитарной охраны в большинстве случаев не соответствует существующим требованиям.

Качество подземных вод, подаваемых потребителю, изучено по ограниченному перечню показателей и во многих случаях не соответствует нормативным требованиям по показателям жесткости, сухому остатку и железу.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество воды в поверхностных водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами ферм, поверхностным стоком с территорий населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями рек, пересекающих территорию Татарско-Толкишского сельского поселения, являются объекты агропромышленного комплекса и жилая застройка. К загрязнению рек приводит и несоблюдение противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, что ухудшает санитарную обстановку рек.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения, так как населенные пункты рассматриваемого поселения не имеют централизованной системы канализации и очистных сооружений. Ввиду отсутствия канализации приемниками сточных вод от населения служат выгребные ямы, пониженные участки рельефа, малые реки. Приемниками ливневых стоков являются поверхностные водные объекты.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. Так, в нарушение Водного кодекса РФ в водоохранной зоне р. Толкишка и других мелких водотоков размещена неканализованная жилая застройка и объекты агропромышленного комплекса.

Таблица 10

Сведения о водозаборных сооружениях по Татарско-Толкишскому сельскому поселению

| Номер | Местоположение | Год | Геологичес- | Геологичес- | Глубина | Конструкция скважины | Марка | Дебит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скважины |  | бурения | кий индекс и | кий индекс и | залегания | Диаметр труб, | Тип фильтра | насоса | сква- |
|  | абс.отм.,м. |  | литология | литология | статичес- | мм. |  |  | жины |
|  |  |  | водоупорных | водовмещаю- | кого |  |  |  | м3/с |
|  |  |  | пород | щих пород | уровня | Глубина, | Интервал | Глубина | Пони- |
|  |  | Глубина | Интервал | Интервал | при | м | установки | установки, | жение |
|  |  | скважины | залегания, | вскрытия во- | бурении, |  | рабочей | м | м |
|  |  |  | м | доносного | м |  | части, м |  |  |
|  |  |  |  | горизонта, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | д. Кзыл-Ялан | 1979 | N2 | P2kz2 | 14 | 168-114 | сетчатый | ЭЦВ 6 | 1,9 |
|  | (южная окраина | 124 | глина | известняк |  | 0-95 | 101-116 | 68 | 50 |
|  | деревни) |  | 37-82 | 95-116 |  | н.с. |  |  |  |
|  | А.О.- 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10

Сведения о водозаборных сооружениях по Татарско-Толкишскому сельскому поселению

| Населенный пункт | Количество населения (человек) | Водоснабжение (централизованное / нецентрализованное) | Наименование источника (скважина / родник) | Год бурения скважины (обустройство родника) | Водоотбор м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тат. Толкишское с.п. (Тат. Толкиш) | 509 | Нет | Скважина № 39 | Нет данных | Нет данных |
| Тат. Толкишское с.п. (Кзыл Ялан) | 338 | Нет | Скважина № 29 | Нет данных | Нет данных |
| Тат. Толкишское с.п. (Болгар) | 149 | Нет | Скважина № 30 | Нет данных | Нет данных |

## 2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов

Почва - один из основных компонентов, оказывающих влияние на условия существования населения. Состояние почвенного покрова определяется сочетанием естественных процессов и антропогенным влиянием на почву.

Среди проблем деградации почвы на первом месте – эрозия. Главная причина эрозии заключается в нарушении организации агроландшафта, а именно – в неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий. В настоящее время актуальной является проблема борьбы с ветровой и водной эрозией почв, разрушением берегов средних и мелких водотоков, ростом оврагов.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автодорог  регионального значения, проходящих через поселение.

В соответствии со ст.13 Земельного кодекса Российской Федерации «в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по «…рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, …сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель».

Исследования почв по микробиологическим и паразитологическим показателям ТО Управления Роспотребнадзора в Чистопольском районе на территории Татарско-Толкишского сельского поселения не проводились.

## 2.4. Отходы производства и потребления

На территории поселения накопление твердых бытовых отходов (ТБО) производится в контейнеры, установленные на контейнерных площадках. Вывоз отходов осуществляется на четыре свалки ТБО расположенные в поселении.

Отходы животноводства.

Вопросы утилизации отходов сельскохозяйственного производства по поселению в целом не решены. До настоящего времени остается актуальной проблема обезвреживания навоза при том, что существуют передовые технологии по их переработке в гигиенически и экологически чистое удобрение и топливо без оказания вредного влияния на окружающую среду.

Источниками образования животноводческих отходов являются личные хозяйства жителей поселения. Объемы образования данного вида отходов невелики. Образовавшийся навоз временно буртуется на территориях личных хозяйств, далее используется в качестве органического удобрения.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища. На территории поселения расположены два скотомогильника (биотермические ямы), в санитарно-защитной зоне (1000 м) одного из них расположена жилая застройка н.п. Кзыл Ялан, объекты АПК и другие.

Необходимо отметить, что любая градостроительная деятельность в санитарно-защитных зонах скотомогильников возможна только после реализации мероприятий по локализации их воздействия.

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильника вблизи населенных пунктов:

  - проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника;

  - перенос скотомогильника;

  - перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника.

Сокращение размера санитарно-защитной зоны скотомогильника возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

нанесение на опорный план границ скотомогильника;

обваловка скотомогильника по периметру, обнесение надежным ограждением с аншлагом;

организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письма Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

все работы должны быть максимально механизированы;

выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-%мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80(С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Как указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

На территории поселения расположено шесть кладбищ, два из которых накрывают санитарно-защитной зоной жилую застройку н.п. Татарский Толкиш и н.п. Кзыл Болгар, что противоречит санитарным правилам и нормам.

## 2.5. Физические факторы воздействия

Радиационная обстановка рассматриваемой территории, главным образом, определяется естественным радиационным фоном и оценивается как благополучная.

При согласовании выбора земельного участка под строительство территориальным отделом Роспотребнадзора проводится пешеходная гамма-съемка участка. Акт выбора земельного участка согласовывается с Волжско-Камским Территориальным Управлением Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

Электромагнитные факторы.

Источниками электромагнитного излучения для сельского поселения являются  линии электропередач. Соблюдение охранных зон от них позволит исключить прямое воздействие электромагнитного излучения.

Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. По территории сельского поселения проходит дороги  регионального значения. Дороги проходят на достаточном удалении от жилой застройки и не оказывают негативного воздействия.

## 2.6. Состояние зеленых насаждений

Основные структурные элементы системы озеленения сельского поселения оказывают значительное многоплановое воздействие на состояние окружающей среды. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система озеленения поселения представлена небольшими островками леса, лугами, зарослями кустарников и т.д. В населенных пунктах поселения система зеленых насаждений не сформирована.

## 2.7. Особо охраняемые природные территории

На территории поселения протекает памятник природы регионального значения «река Толкишка».

Гидрогеологический памятник природы регионального значения «река Толкишка» (левый приток реки Шешма), расположен в Чистопольском муниципальном районе РТ. Исток находится в 3 км юго-западнее с. Татарский Толкиш, устье у с. Свердловец Нижнекамского муниципального района. Утвержден постановлением СМ ТАССР от 10.01. 1978 г. № 25, постановлением КМ РТ от 29.12.2005 г. № 644.

Имеет большое хозяйственное значение, используется предприятиями сельского, основное направление которых – мясомолочное животноводство, звероводство и кролиководство.

Территория бассейна является редким образцом хозяйственного воздействия человека на природу. Естественный растительный покров, в основном смешанные леса, был уничтожен, водосбор сильно распахан, что способствовало смыву почвы и развитию эрозии. Лесистость водосбора до 6%. Детальная характеристика реки представлена в разделе 1.6.

# 3. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Татарско-Толкишского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

санитарно-защитные зоны объектов и санитарные разрывы автодорог;

водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

особо охраняемые природные территории;

мелиорируемые сельскохозяйственные угодья;

зоны природных ограничений.

## 3.1. Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (2010).

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Сведения об имеющихся на территории Татарско-Толкишского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 11.

Таблица 11

Санитарно-защитные зоны объектов Татарско-Толкишского сельского

поселения

| Наименование объекта | Санитарно-защитная зона, м | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| МТП | не действ. |  |
| Ферма КРС | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ТОК | не действ. |  |
| Летний лагерь для скота | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Свалка ТБО | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Скотомогильник (биотермическая яма) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| Региональная автодорога 4 категории | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон представлены в таблице 12.

Таблица 12

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Автодороги регионального значения. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодороги регионального значения, пересекающей территорию Татарско-Толкишского сельского поселения, санитарный разрыв был установлен согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (таблица 11).

Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 12). В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза (СП 42.13330.2011).

В поселении расположены  скотомогильники (биотермические ямы), режим санитарно-защитных зон которых указан в таблице 13.

Таблица 13

Режим использования территории санитарно-защитных зон

скотомогильников

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие использование |
| --- | --- | --- |
| Скотомогильники | В санитарно-защитных зонах скотомогильников запрещается размещение: жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) в пределах 1000 м; скотопрогонов и пастбищ – в пределах 200 м; автомобильных, железных дорог в зависимости от их категорий в пределах 50-300 м. *Для принятия решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны от границ скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан для уточнения границ скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией скотомогильника. Указанные материалы с результатами не менее чем годовых исследований загрязнения почвы и грунтовых вод химическими веществами и спорообразующими возбудителями сибирской язвы на границе скотомогильника и за его пределами в зоне жилой застройки, проведенными аккредитованной лабораторией, необходимо представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для рассмотрения и принятия решения. | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв.Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) (Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) |

## 3.2. Водоохранные зоны

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ и их прибрежных защитных полос устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранных зон рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50 м;

- от 10 до 50 км - в размере 100 м;

- от 50 км и более - в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Таким образом, водоохранная зона р. Толкишка – 100 м, остальных рек - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0о, 40 м для уклона до 3о и 50 м для уклона 3о и более.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таблица 13

Регламент использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. | Водный кодекс Российской Федерации |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. | Водный кодекс Российской Федерации |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс Российской Федерации Земельный кодекс Российской Федерации |

3.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны (ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения») (таблица 14).

Зона санитарной охраны организуется в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения населенных пунктов поселения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 принят первый пояс зоны санитарной охраны, составляющий 50 м. Необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Таблица 14

Регламенты использования ЗСО источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗСО источников питьевого водоснабжения | В пределах I пояса запрещается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с Управлением Роспотребнадзора по РТ); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

3.4. Мелиорируемые сельскохозяйственные угодья

На территории Татарско-Толкишского сельского поселения имеются орошаемые, т.е. мелиорируемые сельскохозяйственные угодья. В соответствии со статьей 30 ФЗ «О мелиорации земель» строительство объектов на мелиорируемых землях и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Любая деятельность на мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.

Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с консервацией земель;

- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного и особо ценного назначения;

- с установлением или изменением черты поселений;

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, кадастровая стоимость которых на 50% и более превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району;

- с включением не пригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых 50% и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, допускается:

- с установлением или изменением черты поселений;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

3.5. Месторождения полезных ископаемых

Согласно ст.7 Закона РФ №2395-1 «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или ОС. Пользование недрами на ООПТ производится в соответствии со статусом этих территорий (ст.8 закона «О недрах»).

В соответствии со ст.22 указанного закона пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно ст.25 закона «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

## 3.6. Леса

На территории Татарско-Толкишского сельского поселения выделены участки лесного фонда, относящиеся к защитным лесам.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. На территории поселения к ним относятся:

- ценные леса:

леса, расположенные в лесостепной зоне;

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов представлены в таблице 15.

Таблица 15

Регламенты использования земель лесного фонда

| п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса |
| 1 | В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ |
| 1.1 | Ценные леса, особо защитные участки лесов | В ценных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |

## 3.7. Особо охраняемые природные территории

Для поддержания экологического равновесия, сохранения и изучения природного разнообразия в Республики Татарстан действует система особо охраняемых природных территорий. Территорию Татарско-Толкишского сельского поселения пересекает памятник природы регионального знчения «река Толкишка». Режим использования данных территорий указан в таблице 14.

## 3.8. Зоны природных ограничений

Инженерно-геологическими процессами и явлениями, получившими развитие на территории сельского поселения, являются:

карстовые процессы;

эрозионные процессы.

Регламент использования таких территорий регулируется СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» (таблица 17).

Таблица 17

Регламенты использования территорий развития опасных геологических процессов

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории, подверженные карстово-суффозионным процессам | При проектировании и строительстве зданий на территориях, подверженных карстообразованию, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от карстообразования. Требуется детальное изучение известняков с целью выявления зон с повышенной трещиноватостью, их оконтуривание, определение глубин залегания, характера залегания и заполнения трещин, а также, в случае обнаружения зон повышенной каверзности, закарстованности известняков необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |
| 2 | Территории, подверженные эрозионным процессам | при проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Необходимо проведение мониторинговых исследований за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |

# 4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Татарско-Толкишского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

    - организацию зон с особыми условиями использования территории;

    - охрану воздушного бассейна;

    - охрану и рациональное использование водных ресурсов;

    - охрану земельного фонда;

    - развитие системы обращения с отходами;

    - инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

    - защиту от физических факторов воздействия;

    - формирование природно-экологического каркаса территории;

    - охрану животного мира;

    - обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель лесного фонда и особо охраняемых природных территорий регионального значения. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории Татарско-Толкишского сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства не окажут негативного воздействия как на окружающую среду поселения, так и прилегающие территории соседних сельских поселений.

## 4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории

Генеральным планом Татарско-Толкишского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 17).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Таблица 17

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Свалка ТБО (4 территории) | 1000 | Закрытие свалок ТБО с проведением рекультивации ее территории | Организация озеленения специального значения |
| Кладбища н.п. Татарский Толкиш | 50 | Перефункционирование жилой застройки, расположенной в СЗЗ кладбища, по мере физического износа. | Организация озеленения специального значения |
| Скотомогильник (биотермическая яма) вблизи н.п. Кзыл-Ялан | 1000 | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне биотермической ямы жилой застройки н.п. Кзыл Ялан предлагается 3 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Закрытие и перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне скотомогильника. |  |
| Скотомогильник (биотермическая яма) южнее н.п. Кзыл-Ялан | 1000 | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне биотермической ямы части территории фермы КРС предлагается 3 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Закрытие и перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование территории фермы КРС, расположенной в санитарно-защитной зоне скотомогильника. |  |

Генеральным планом Татарско-Толкишского сельского поселения предлагается выделить в отдельную категорию земель зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории населенного пункта, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории населенных пунктов, расположенные в санитарно-защитных зонах скотомогильника и кладбищ.

Генеральным планом регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Татарско-Толкишского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

## 4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия включают:

правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

максимальное озеленение вдоль автодорог регионального значения пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений;

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

оснащение резервуаров АЗС и топливораздаточных колонок системами улавливания, рекуперации паров бензина;

Организационно-административные мероприятия включают:

проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах (в т.ч. в зоне воздействия автодорог), а также в жилых и рекреационных зонах;

разработку на объектах АПК и других отраслей проектной экологической документации, направленной на обоснование уменьшения размеров санитарно-защитных зон с проведением расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

## 4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим генеральным планом предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Архитектурно-планировочными мероприятиями предлагается:

закрытие части кладбищ  у д. Кзыл-Ялан и с. Татарский Толкиш  расположенных в водоохранных зонах поверхностных водных объектов.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

организацию поверхностного стока;

строительство сетей хоз-бытовой канализации, а также очистных сооружений в населенных пунктах поселения, включая территорию жилой застройки, находящейся в водоохранной зоне р. Толкишка;

оснащение очистных сооружений канализации оборудованием для обработки осадков сточных вод;

строительство производственной канализации с очистными сооружениями на животноводческой ферме;

в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов;

внедрение эффективных очистных сооружений на резервной площадке АПК.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

инвентаризация всех водопользователей сельского поселения;

организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, с последующим соблюдением установленных в них режимов;

обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

рациональное использование, восстановление водных объектов;

осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

обследование и благоустройство родников в соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

оценка экологического состояния питьевых вод сельского поселения и влияния их качества на здоровье населения;

тампонаж бездействующих артезианских скважин.

## 4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории рассматриваемого сельского поселения предлагаются организационно-административные и  инженерно-технические мероприятия.

Организационно-административные мероприятия предусматривают:

инвентаризацию и агрохимическое обследование земель;

внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия;

внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов;

применение биологических средств защиты растений;

осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия.

Инженерно-технические мероприятия по защите территорий от неблагоприятных природных и геологических процессов и явлений включают:

противоэрозионные мероприятия, направленные на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра и включающие организационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические мероприятия;

противокарстовые мероприятия при проектировании объектов на территориях, сложенных растворимыми горными породами;

мероприятия по защите территорий от подтопления в населенных пунктах поселения;

мероприятия по уменьшению снегозаносимости автодорог поселения;

планирование производства строительных работ, не нарушая условий поверхностного стока;

благоустройство территории;

рекультивацию земель, нарушенных в процессе строительства, прокладки линейных сооружений, а также в результате несанкционированного пользования недрами для добычи полезных ископаемых.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения особенностей природно-техногенной обстановки территории.

Инженерные изыскания (в том числе инженерно-экологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания) должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

## 4.5. Мероприятия по развитию системы обращения с отходами

В целях снижения загрязненности территории Татарско-Толкишского сельского поселения твердыми бытовыми отходами предлагается проведение ряда архитектурно-планировочных и инженерно-технических мероприятий местного значения, включающих:

ликвидацию  свалок ТБО, с проведением рекультивации их территорий;

обеспечение населенных пунктов в полной мере контейнерными площадками и контейнерами;

организацию селективного сбора отходов;

вывоз отходов на полигон ТБО с. Муслюмкино после завершения строительства;

организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

внедрение системы управления и организации сбора, вывоза твердых бытовых отходов с территорий частного жилого фонда;

исключение выращивания продуктов питания вдоль автодорог;

при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

В области обращения с отходами животноводства предлагается:

не допускать вывоз отходов животноводства на поля;

оснащение фермы биогазовыми установками для утилизации навоза.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

ввод в эксплуатацию мобильных установок типа А-400 для утилизации биологических отходов;

приведение биотермических ям в соответствие ветеринарно-санитарным правилам;

перефункционирование жилой застройки н.п. Татарский Толкиш, расположенной в санитарно-защитной зоне кладбища, по мере физического износа.

## 4.6. Мероприятия по защите от физических факторов

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

Основными мероприятиями местного значения, позволяющими защитить жилую застройку от негативного шумового воздействия, являются:

- проведение шумозащитных мероприятий (организация зеленых насаждений, устройство акустических экранов) вдоль автодороги «Чистополь-Аксубаево-Нурлат» - Чувашская Чебоксарка и Кзыл Болгар – Кзыл Ялан.

- создание шумозащитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог;

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

## 4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса

На территории Татарского-Толкишского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом предлагается организация лесо-луговых поясов вокруг н.п. Татарский Толкиш, Кзыл Болгар и Кзыл Ялан общая площадь которых составит 58,8 га. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» их ширина должна составлять не менее 50 м. Лесо-луговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. Также внутри населенных пунктов поселения должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 м2/чел.

Кроме этого, вдоль дорог регионального значения предусматривается организация озеленения специального значения площадью 62,3 га.

В целом, в результате реализации положений Генерального плана ТатарскоТолкишского сельского поселения ожидается, что площадь озелененных территорий увеличится на 121,1 га и достигнет 1998,3 га.

Удельный вес озелененных территорий в сельском поселении составит 20 %.

Таким образом, данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

## 4.8. Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

## 4.9. Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий

В целях защиты особо охраняемой природной территории р. Толкишка в Татарско-Толкишском сельском поселении при строительстве мостовых переходов через реку обязательно проведение государственной экологической экспертизы проектной документации. Также при проектировании и строительстве мостов необходимо опоры мостов располагать за пределами границ водных объектов, т.е. за пределами береговой линии, определяемой по среднемноголетнему уровню воды в период, когда река не покрыта льдом.

## 4.10. Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

- контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

- организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

- предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

# Список использованной литературы

- Атлас земель Республики Татарстан, 2005 г

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972 г.

- Водные объекты Республики Татарстан. Гидрологический справочник. - Казань: ПИК «Идель-пресс», 2006. – 504 с.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2009 году: - Казань, 2010 г.

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – Казань: «Идел-Пресс», 2007 г.;

- Зеленая книга РТ / Под ред. Н.П. Торсуева – Казань: Издательство КГУ, 1993 г.

- Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстана за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983 г.

- Куролап С.А. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук «Геоэкологические основы мониторинга здоровья населения и региональные модели комфортности окружающей среды», - М, 1999 г.;

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство / Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- Почвенная карта Татарской АССР / сост. и подг. к печати Киевским научно-редакционным картосоставительским предприятием ПКО «Картография» ГУК СССР в 1989 г.; ред. С.В. Яворский. – 1:600000. – Винницкая картографическая фабрика ГКУК СССР, 1990. – 1 к.: цв., табл.; 84х110 см. – 2500 экз.

- Статистика здоровья населения и здравоохранения за 2005 – 2009 годы (Учебно-методическое пособие) – Казань – 2010. – 266 с.

Фондовые материалы

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 г.

- Схема территориального планирования Чистопольского муниципального района

Список нормативной документации

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №  7-ФЗ

- Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.08.2002 г. № 506 «Об эффективном использовании земель в Республике Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров РТ от 14.06.1999 г. №368 «Об организации сбора и переработки вторичного сырья в Республике Татарстан»

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г.)

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»

- СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах»

- Инструкция о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95

- Письмо Министерства экологии и природных ресурсов РТ №2576/10 от 17.06.08

- Письмо Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г.